Cloison mobile insonorisante, type : Variflex 88

Cloison mobile composée d’éléments individuels déplaçables indépendamment les uns des autres avec une construction de cadre en profilés en acier et aluminium rigides à la torsion. Plaques de recouvrement de qualité E1 revêtues des deux côtés selon DIN, suspendues à oscillation libre sonore. Faible transmission de bruit solidien grâce aux profilés verticaux séparés acoustiquement. Lèvres d’étanchéité intégrées de chambre creuse en peinture aluminium. L’épaisseur des éléments de 88 mm ne doit pas être dépassée. Les plaques de recouvrement doivent pouvoir être remplacées sans démonter les éléments du rail.

Afin de dimensionner de manière adaptée et donc rentable les éléments porteurs statiques contre la torsion, le poids surfacique de l’élément de 49 kg/m2 avec une insonorisation de Rw 58 dB, de 56 dB 41kg/m2, de 53 dB 32 kg/m2, de 46 dB 24 kg/m2 et de 41 dB 23 kg/m2 n’est pas dépassé. Par conséquent, les constructions présentant un poids supérieur sont exclues.
L’insonorisation de la cloison mobile est certifiée DIN EN 10 140-3: 2010 (annexe A Cloisons) et doit être prouvée par des certificats d’essai. 
La mesure est effectuée dans un banc d’essai mural selon DIN EN ISO 12999-1: 2014. L’indice d’insonorisation pondéré et les valeurs d’adaptation du spectre sont calculés selon DIN EN ISO 717-1: 2013.



Joints d’étanchéité télescopiques

Les éléments doivent présenter en haut et en bas des joints d’étanchéité mobiles doubles logés de manière élastique, qui sont plaqués contre le sol et le rail au plafond par un arbre fileté mécanique (filetage extérieur trapézoïdal) et compensent automatiquement des irrégularités du sol.
Des embouts de joints d’étanchéité de pièces moulées en polyuréthane doivent être utilisées afin de garantir une étanchéité verticale optimale entre les joints d’étanchéité sortis.
Les joints d’étanchéité sont en aluminium, conçu pour des exigences extrêmement strictes sur l’acoustique et la stabilité.

Fonctionnement du mode semi-automatique (option)

L’élément télescopique et les joints horizontaux (joints d’étanchéité) des différents éléments doivent être rentrés ou sortis automatiquement au moment du montage et du démontage de l’installation de cloisons à l’aide d’un moteur électrique. L’alimentation en courant d’un élément à un autre doit se faire par des connecteurs côté frontal et le branchement de l’installation par une alimentation secteur prête à connecter et un commutateur central. Fonctionnement par relais de surcharge électronique. Les interrupteurs de fin de course mécaniques ne sont pas autorisés pour des raisons de sécurité.
Un déverrouillage d’urgence à hauteur de l’utilisateur doit être prévu pour tous les éléments afin de garantir un fonctionnement également en cas de dérangement éventuel (panne de courant). L’alimentation en courant est de 41 volts pour une faible perte de tension sur la ligne et la garantie du fonctionnement des barres d’étanchéité. Une réalisation avec un faible voltage est interdit.

Raccord des éléments

Le raccord entre eux des éléments comprend des profilés en aluminium concaves/convexes à engagement positif plongeant les uns dans les autres avec une bande magnétique intégrée en option.
Des joints flexibles supplémentaires se trouvent dans la soudure des éléments. Des raccords d’éléments à action mécanique sont exclus.

Éléments télescopique

Le dernier élément respectif de la cloison doit constituer un élément de compensation télescopique. La pièce de compensation est en lattes de finition de qualité (E 1) selon la norme DIN - Matériel comme cloison.

La course de sortie est utilisable jusqu’à 120 mm pour fermer la cloison avec une pression de contact réglable.

Éléments de porte

Si des éléments de porte de passage ou de double passage sont réalisés, ils doivent être dotés d’un cadre portique périphérique comportant des profilés en acier solides. Les meneaux latéraux sont réalisés avec des barres de pression qui garantissent un engagement positif par rapport au sol. De plus, une jonction par des cames de blocage s’emboîtant dans les douilles au sol doit être assurée. Le vantail de porte est équipé d’un cadre en acier et d’un joint d’étanchéité automatique. Les éléments d’étanchéité plaqués contre le plafond (joint d’étanchéité) et le sol (base d’étanchéité dans les montants de porte) doivent être utilisables côté frontal.

Les portes de passage double doivent être équipées d’un vantail comme battant de passage et d’un vantail comme battant fixe avec un système de déverrouillage d’urgence.

Surface à efficacité acoustique (option)

Structure acoustique / d’absorption acoustique des plaques de recouvrement :

La structure de plaque de recouvrement absorbant le son à efficacité acoustique se compose d’une surface composite perforée, d’un non-tissé acoustique et d’un noyau acoustique. L’épaisseur globale de l’élément ne doit pas dépasser 104 mm pour une acoustique unilatérale et 120 mm pour une acoustique bilatérale.

Les décors de la surface doivent être réalisés comme une plaque revêtue directement. Choix selon la collection acoustique standard de la maison : Blanc Platinum (sim. à RAL 9016), gris brilliant (sim. à RAL 7024), anthracite graphite (sim. à NCS S1002-Y) ou érable noble.

La teneur en formaldéhyde à l’état perforé doit être certifiée par un essai WKI (Wilhelm-Klauditz-Institut) selon DIN EN 717-1:2005-1 et le résultat doit être inférieur à la valeur maximale admissible de 0,1 ppm selon le règlement sur les produits chimiques.

[  ] 	Microperforation 4/4/1,5

Diamètre de trou : 1,5 mm

Entraxe de trou : 4 mm

Valeur d’absorption acoustique (selon ISO 11654): αW 0,50  
	les valeurs αP ci-dessous doivent être obtenues dans les plages suivantes :

125 Hz = 0,05 αP; 250 Hz = 0,20 αP; 500 Hz = 0,60 αP; 1000 Hz = 1,00 αP; 
2000 Hz = 0,65 αP; 4000 Hz = 0,40 αP

[  ] 	Microperforation 8/8/3

Diamètre de trou : 3 mm

Entraxe de trou : 8 mm

Valeur d’absorption acoustique (selon ISO 11654): αW 0,45
	les valeurs αP ci-dessous doivent être obtenues dans les plages suivantes :

125 Hz = 0,10 αP; 250 Hz = 0,20 αP; 500 Hz = 0,50 αP; 1000 Hz = 0,85 αP; 
2000 Hz = 0,75 αP; 4000 Hz = 0,35 αP

L’absorption acoustique dans des salles à réverbération doit être mesurée selon ISO 354:2003. Pour ce faire, la mesure de la surface acoustique doit être réalisée directement sur le sol de la salle. Des écarts supplémentaires par rapport au sol ne sont pas autorisés. L’absorption acoustique doit être évaluée selon ISO 11654 et démontrée par un certificat à joindre au devis / détail quantitatif estimatif.

Suspension d’éléments

Chaque élément doit être accroché aux deux points ou à un point dans un rail de guidage au plafond en aluminium et déplacé au moyen d’un chariot à roulements à billes multiples. Les chariots à roulettes doivent être fixés sur l’élément avec les roulements à billes horizontaux dans l’axe de galet. Pas de patin ni de rondelle sphérique.

Ajustement des éléments

Chaque élément est facilement réglable en hauteur sans ouvrir le plafond ou l’élément afin de compenser une légère dénivellation éventuelle sur place du plafond. En cas de dommages de la surface, la plaque de recouvrement peut être remplacée sans démonter des éléments ou désassembler la construction.


Système de rail

Rail R
Croisements, points d’angle et en T doivent être prévus avec des pièces moulées forgées à la machine avec des équipements à galets d’appui. Un frottement par roulement dans tous les points est obligatoire afin de garantir une bonne maniabilité des éléments aussi dans les jonctions de rail et la zone de stationnement. 

Rail K
Les courbes et aiguillages sont fabriqués avec des profilés en aluminium extrudé et cintré.
Un système de déplacement au codage mécanique est intégré afin de garantir un maniement facile pour déplacer les éléments.

Barrière acoustique entièrement automatique (en option)

250V/50 Hertz sur place jusqu’au croisement afin de pouvoir brancher le boîtier de commande à la barrière acoustique entièrement automatique.

Le plafond doit présenter un regard sur le côté du rail.

L’ouverture / la fente de rail de la glissière est fermée automatiquement par un moteur de 24 V. (tout actionnement mécanique est exclu)

En cas de panne de courant, une manivelle permet une commande de secours.

Le blocage de commutation s’allume par un interrupteur et s’éteint seul de manière

entièrement automatique. (Surcharge)

La hauteur de montage max. de la barrière acoustique entièrement automatique ne doit pas dépasser 100 mm (y compris les composants électroniques) – les barrières acoustiques plus hautes sont exclues.

Fixation de la glissière

Les installations à glissière doivent être fixées à des composants porteurs statiques se trouvant sur place (par ex. des construction en acier, béton, etc.) au moyen de systèmes de suspension en acier réglable. Les systèmes de suspension doivent être fournis par le soumissionnaire. Le réglage permet d’absorber des fléchissements de plafond ultérieurs. Aucun système de suspension rigide, ne pouvant pas être réglé.
Les matériaux utilisés sont prévus avec une couche de protection anticorrosion.
Concernant les installations de cloisons à proposer, les constructions à glissière ainsi que les suspensions sont de « simples structures métalliques » au sens de la norme DIN 4100 (cf. également VOB, partie C, DIN 18 335).
Le soumissionnaire doit fournir un certificat de qualité de soudage valable selon DIN EN ISO 3834-3. Une copie de ce certificat doit être joint au devis.


Cloisonnement (en option)

Un cloisonnement à double paroi (jusqu’à Rw = 50 dB) ou à quadruple paroi (Rw = 51 dB jusqu’à Rw = 58 dB), devant être fourni par le soumissionnaire, et qui respecte l’indice d’affaiblissement acoustique requis des cloisons, est monté sur les installations à glissière. Le cloisonnement doit être réalisé net et jointif à la glissière ainsi qu’aux composants adjacents. Les cavités entre les couches de plâtre cartonné doivent être remplies de laine minérale sans ruissellement. Les raccords au plafond doivent être aspergés de mastic à élasticité permanente. Les sous-constructions et cloisonnements susmentionnés sont inclus dans les prix unitaires.

Le contrôle de résistance aux impacts de la cloison mobile doit être prouvé par des certificats de contrôle.

Une déclaration environnementale produit (EPD – Environmental Product Declaration) selon ISO 14025 doit être attribuée pour le système de cloison mobile. L’analyse de cycle de vie (LCA), dont le cadre méthodique représente le bilan écologique, doit être effectuée selon ISO 14040.

Certificat ISO de gestion générale de la qualité

Le fabricant de l’installation de cloisons doit être doté d’un système de gestion de la qualité certifié selon DIN EN ISO 9001. Un certificat correspondant constitue la preuve.

Pos. 1
Nombre :
- Installation de cloisons telle que décrite ci-dessus =........... pce
Dimensions :
- Largeur libre =…………… mm
- Hauteur libre =…………… mm 
- Hauteur de suspension =... ………mm
- Poids de cloison/m² =………… kg
- Épaisseur d’élément =………… mm

Commande :
(   ) manuelle

(   ) semi-automatique

Modèle avec plaques de recouvrement/ modèle avec types de profilés :
(  ) Type K (modèle avec plaques de recouvrement avec arête de surface apparente)
(  ) Type U (modèle avec plaque de recouvrement avec arête périphérique)
(  ) Bande magnétique dans le profilé vertical
(  ) Modèle avec plaques de recouvrement pare-feu, classe B-s2-d0, selon EN 13501-1

Éléments :
- Comprenant : =……… pce Total éléments individuels :
dont :
- Éléments complets (EC) =.......... pce
- Élément télescopique =……… pce
  (  ) Élément télescopique (ET) reposant à l’extérieur
- Porte (P) =.................. pce
- Porte à deux vantaux (DTZ) =.................. pce
- Éléments d’angle (EA) =............... pce


Surface :
Collection Classic :
[  ] Mélamine : Collection Hüppe/choix :……………

Collection Design :
[  ] Placage : Essence …….….......................
[  ] Peint selon RAL : Couleur….………
Collection Functional :
[  ] Surface de projection magnétique :…………...
[  ] Surface magnétique/inscriptible : ..........

Exigences sur l’isolation acoustique :
(  ) 41 dB (23 kg/m2) avec certificat d’essai 
(  ) 46 dB (24 kg/m2) avec certificat d’essai
(  ) 53 dB (32 kg/m2) avec certificat d’essai
(  ) 55 dB (41 kg/m2) avec certificat d’essai 			
(  ) 58 dB (49 kg/m2) avec certificat d’essai


Stationnement :
- Plan selon le croquis joint
Suspension d’éléments :
(  ) Suspension à un point possible uniquement avec un stationnement à 90° et en fonction du poids
(  ) Suspension à deux points
Système à glissière :
(  ) Rail R en aluminium, jonctions perpendiculaires - jusqu’à 500 kg
(  ) Rail K en aluminium, rail guidé par code avec courbes et aiguillages - jusqu’à 250 kg

(..) Une barrière acoustique entièrement automatique selon le plan est nécessaire

Fabricant : DORMA Hüppe
Type : Variflex 88 ou similaire
	Le prix unitaire s’entend livraison et montage prêt à l’emploi inclus        PU.