DORMA Hüppe Straightline Système de cloisons vitrées coulissantes et empilables

Quantité requise :

Panneaux

- Système de cloison vitrée coulissante manuelle suspendue par le haut, composé d'un rail de roulement, d'une zone d'empilage et d'une configuration de panneaux optionnelle.

- Configuration

- ... nombre de panneaux d'extrémité de porte de passage fixe

- ... nombre de panneaux de passage mobiles

- ... nombre de panneaux coulissants Fullwall

- ... nombre de panneaux fixes

- ... nombre de rails et d'options pour la zone d'empilage

- ... nombre de profilés porteurs

- Système certifié pour :

- Charge de vent (flexion du cadre) : EN 12210

- (Résistance à l'endurance) : DIN EN 1527 et DIN EN 1191 Classe 3

- Impact latéral : DIN EN 13049 Classe 5 (classe la plus élevée)

- Corrosion : DIN EN 1670 Classe 4

- Pour utilisation avec du verre de sécurité trempé de 10 à 19 mm ou du verre de sécurité feuilleté (LSG possible en utilisant la technologie Clamp & Glue)

- Largeur maximale du panneau : 1 250 mm

- Hauteur maximale du panneau : 4 000 mm pour les panneaux coulissants pleine paroi et les panneaux d'extrémité, 3 600 mm pour la porte de passage mobile.

- Poids max. du panneau : 150 kg (panneaux coulissants pleine paroi et panneaux d'extrémité) 120 kg (pour la porte de passage mobile)

 Rail de roulement en profilé d'aluminium extrudé

 Rails supérieurs et inférieurs en aluminium extrudé fixés aux panneaux en verre trempé, comprenant des rails de base, des couvercles décoratifs à clipser et des capuchons d'extrémité.

 Les panneaux sont sécurisés en position fermée par des verrous à tirette actionnés à la main ou au pied, ou par un cylindre verrouillé dans des gâches montées au sol.

 Multilock 3 en 1 avec trois options de verrouillage : frontal, latéral ou cylindrique.

 Dispositif d'état de verrouillage sur le panneau de porte.

 Panneau d'extrémité de la porte de passage fixe contrôlé par un pivot au sol ou un ressort de plancher BTS.

 Porte de passage mobile commandée par le ferme-porte ITS 96.

- Les panneaux coulissants empilables sont suspendus à des ensembles de galets spécialement conçus, composés de galets multidirectionnels en composite avec des supports techniques non corrosifs.

- Le profil du panneau supérieur comprend des joints à double brosse en standard. Des joints à double brosse sont disponibles en option pour les rails inférieurs de la porte.

- En option, des joints à double brosse verticaux peuvent être montés jusqu'à la hauteur totale de la porte et offrent une protection supplémentaire contre les courants d'air.

- Finition du profilé en aluminium : (Option)

- Aluminium argenté E6/EV1

- Peinture RAL

- Anodisation spéciale